## Slide 1: DC/DС преобразователь Шеппарда-Тейлора
Филатов Степан Владимирович РРБО-01-22

## Slide 2
Развитие современной радиотехники характеризуется тенденцией к созданию и широкому применению автономных радиотехнических устройств. В связи с этим, разработка источников электропитания, удовлетворяющих специфическим требованиям АРТУ по напряжению, току, габаритам и энергоэффективности, представляет собой актуальную научно-техническую задачу. Одним из перспективных решений для электропитания АРТУ является использование импульсных DC/DC преобразователей, в частности, преобразователя Шеппарда-Тейлора.
Целью данной работы является расчетно-экспериментальный анализ преобразователя Шеппарда-Тейлора с использованием его математической модели для электропитания автономных радиотехнических устройств
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Разработать математическую модель преобразователя Шеппарда-Тейлора, учитывающую основные параметры и характеристики элементов схемы.
Выполнить экспериментальное и компьютерное моделирование преобразователя Шеппарда-Тейлора в программном пакете NI Multisim для проверки адекватности математической модели и оценки влияния различных факторов на его работу.
.
Институт радиоэлектроники и информатики
2

## Slide 3
Существующие топологии
3
Buck Классическая понижающая схема 1 ключ, управление не привязано к общему проводу
Boost
Классическая повышающая схема
1 ключ, управление привязано к общему проводу
Топология Шеппарда-Тейлора (Shepperd-Taylor)
Совмещает вышеуказанные топологии за счет применения обоих схем включения накопительных элементов
Инвертированное выходное напряжение
2 ключа, требуется драйвер верхнего плеча
Применение двух индуктивностей приближает расчет к топологиям SEPIC, Zeta, Cuk
Рисунок 1. Схема классического понижающего преобразователя
Рисунок 2. Схема классического повещающего преобразователя

## Slide 4
Схема преобразователя Шеппарда-Тейлора
4
Рисунок 3 – Схема DC/DC преобразователя Шеппарда-Тейлора

## Slide 5
Математическая модель
5
Записав параметры цепей в матричном виде, становится возможным получение простых алгебраических уравнений для расчета параметров схемы:

## Slide 6
6
Моделирование
Рисунок 4 – Схема DC/DC преобразователя Шеппарда-Тейлора в Multisim
Рисунок 5 - Осциллограмма
Выхода преобразователя на рабочий режим
Рисунок 6 - Осциллограмма
под нагрузкой

## Slide 7
Макет преобразователя
7
Управление транзисторами IRFZ44N происходит с помощью лабораторного генератора с выходными параметрами сигнала, представленными на рисунке. Коэффициент заполнения D изменятся в пределах от 0.05 до 0.5.
Рисунок 7. - Макет преобразователя
Рисунок 8. Трассировка платы преобразователя
Рисунок 9. Параметры сигнала

## Slide 8
Нагрузочные характеристики
8
Chart: 
| 1243 | 420 | 258 | 130 | 93 | 73 | 20 | 29.34 | 20 | 12
12мм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
12мультисим | 12.05 | 12.06 | 12.02 | 12 | 11.95 | 12.01 | 12.01 | 12.03 | 12.06 | 12
12эксперимент | 12.1 | 12.06 | 11.92 | 11.98 | 12.07 | 11.93 | 11.96 | 11.98 | 12.15 | 11.95
Chart: 
| 1243 | 420 | 258 | 130 | 93 | 73 | 20 | 29.34 | 20 | 12
12мм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
12мультисим | 12.05 | 12.06 | 12.02 | 12 | 11.95 | 12.01 | 12.01 | 12.03 | 12.06 | 12
12эксперимент | 12.1 | 12.06 | 11.92 | 11.98 | 12.07 | 11.93 | 11.96 | 11.98 | 12.15 | 11.95
Chart: 
| 1208 | 415 | 250 | 118 | 59 | 43 | 32 | 26 | 16.001758457118559 | 12.003003442979159
12мм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
12мультисим | 12.02 | 12.01 | 12 | 11.99 | 12.05 | 12.03 | 12.03 | 12.05 | 12.06 | 12.06
12эксперимент | 12.12 | 12.07 | 11.97 | 11.91 | 11.93 | 12.1 | 11.95 | 12.05 | 12.12 | 11.9
Рисунок 10. Нагрузочная характеристика при Uвых=12 В, Uвх=12 В
Рисунок 12. Нагрузочная характеристика при Uвых=12 В, Uвх=21 В
Рисунок 11. Нагрузочная характеристика при Uвых=12 В, Uвх=5 В

## Slide 9
Заключение
9
В ходе выполнения дипломной работы были изучены топологии современных DC/DC преобразователей. Была выделена топология Шеппарда-Тейлора, изучена и построена его математическая модель, проведено моделирование и анализ его схемы в Multisim, а так же был изготовлен макет преобразователя и проведено исследование его характеристик.